Załącznik nr 3

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pulsoksymetr – 3 szt.

Nazwa:
Typ:
Producent:
Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pulsoksymetr ręczny - transportowy dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Technologia pomiaru saturacji: pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | TAK |  |
|  | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów, 48 godzin | TAK |  |
|  | Wymienialna osłona gumowa | TAK |  |
|  | Pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji (SpO2) w zakresie min. 1-100 % | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstotliwości pulsu w zakresie min. 25 -240 BPM | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji max. +/- 3% (w przedziale min. 70- 100 %) bez artefaktów | TAK |  |
| 11. | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min. | TAK |  |
| 12. | Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min. | TAK |  |
| 13. | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |
| 14 | Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w miejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze zielonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolorze czerwonym | TAK |  |
| 15 | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |
| 16 | Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |
| 17 | Waga urządzenia max. 400 g | TAK |  |
| 18 | Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm | TAK |  |
| 19 | Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
| 20 | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej | TAK |  |
| 21 | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
| 22 | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 23 | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
| 24 | Trendy 72 godziny | TAK |  |
| 25 | Możliwość ustawienia czułości pomiaru w 3 zakresach : NORM, MAX, APOD | TAK |  |
| 26 | Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund | TAK |  |
| 27 | Dodatkowe wyposażenie pulsoksymetru: Czujnik saturacji typu klips na palec dla pacjentów >30 kg – 1 szt. Czujnik saturacji typu klips na palec dla pacjentów <30 kg – 1 szt | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 29 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 30 | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 31 | Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia w okresie gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem świąt | TAK |  |
| 32 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 31 na czas naprawy firma dostarczy na swój koszt sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 33 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 34 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
| 35 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
| 36 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 37 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 38 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 39 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 40 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

.........................................................................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy