Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 6  – Zakup i dostawa  Aparatu do podgrzewania płynów infuzyjnych  dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych  – 2 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. | TAK |  |  |  |
| 2 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | TAK |  |  |  |
| 3 | System zapewniający „suche grzanie” - bez udziału wody lub innych płynów. | TAK |  |  |  |
| 4 | Urządzenie posiadające zintegrowany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |  |  |
| 5 | Wydajność min. 0 – 1300 ml/h |  |  |  |  |
| 6 | Wymiennik ciepła, w postaci sterylnego zestawu dostępnego w min. 3 różnych wersjach: - zestaw z drenem o długości 460cm ze złączem luer, z pułapką pęcherzyków, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, - zestaw z drenem o długości 460cm ze złączem luer, portem do wkłucia, zaciskiem rolkowym, - zestaw z drenem o długości 350cm ze złączem luer, zaciskiem rolkowym | TAK |  |  |  |
| 7 | Po włączeniu urządzenia domyślna temperatura wynosi 38.50C | TAK |  |  |  |
| 8 | Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury płynu 38.50C od temperatury pokojowej max. 1 minuta. | TAK |  |  |  |
| 9 | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyświetlający m.in. ustawioną temperaturę medium, stany alarmowe. | TAK |  |  |  |
| 10 | Dodatkowo dostępna opcja aktywnego ogrzewania płynów na odcinku od urządzenia do ciała pacjenta. Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowy system ogrzewania drenów w postaci specjalnego mankietu/płaszcza grzewczego, zintegrowanego z urządzeniem. | TAK |  |  |  |
| 11 | Masa urządzenia max. 2.0 kg. | TAK |  |  |  |
| 12 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 228mm x 228mm x 132mm (Szerokość x wysokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym) | TAK |  |  |  |
| 13 | Urządzenie Klasy 1, uziemione, Typ B, sprzęt odporny na wilgoć – klasa IPX4. | TAK |  |  |  |
| 14 | Przystosowany do pracy ciągłej. |  |  |  |  |
| 15 | Kompatybilność elektormagnetyczna: urządzenie musi spełniać wymagania normy EN60601-1-2, (CISPR 11 - sklasyfikowany jako sprzęt klasy B, Grupy 1) potwierdzone instrukcją obsługi | TAK |  |  |  |
| 16 | Kontrola alarmów po każdorazowym podłączeniu do sieci elektrycznej oraz samoczynny test funkcji urządzenia podczas rozpoczęcia ogrzewania sygnalizowany sygnałem akustycznym. | TAK |  |  |  |
| 17 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura płynu spadnie poniżej < 36.5° C | TAK |  |  |  |
| 18 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura płynu wyniesie: powyżej 42oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | TAK |  |  |  |
| 19 | Zestawy podgrzewające mogą być używane do ciśnienia 300mmHg – potwierdzone instrukcją używania aparatu | TAK |  |  |  |
| 20 | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury płynu w zakresie od 37 do 410C. Skok co 0.50C. | TAK |  |  |  |
| 21 | Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0.50C. | TAK |  |  |  |
| 22 | Moc urządzenia min. 280W. | TAK |  |  |  |
| 23 | Z urządzeniem dostarczane wymienniki ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego o długości 460cm ze złączem luer-lock, zaciskiem rolkowym, portem do wkłucia i pułapką pęcherzyków – 30 sztuk / aparat | TAK |  |  |  |
| 24 | Wyświetlacz informujący o pracy systemu | TAK |  |  |  |
| 25 | Wymienny profil grzewczy o różnych długościach, przystosowany do ogrzewania drenów o różnych średnicach | TAK |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta