Pakiet nr 4 – Testy diagnostyczne, odczynniki laboratoryjne oraz testy do analizy moczu z dzierżawą czytnika

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

| CZYTNIK |
| --- |
| Pełna nazwa, typ lub model urządzenia** |  |
| Producent** |  |
| Lp. | Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* |
| a. | b. | c. | d. |
|  | Analizator nie starszy niż 2017 rok produkcji. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń na godz. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Pamięć min. 1000 wyników badań. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja aparatu przy uruchomieniu aparatu, bez wykonywania oznaczeń kalibracyjnych, bez użycia dodatkowych specjalnych pasków, kodów kreskowych (potwierdzone deklaracją producenta i odpowiednim fragmentem instrukcji) | TAK |  |
|  | Pasek standardowy wielokrotnego użytku do sprawdzania układu optycznego na wyposażeniu analizatora | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy LCD służący do komunikacji z aparatem tj. wyboru funkcji, ustawień. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, system plusowy – arbitralny) | TAK |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
|  | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków | TAK |  |
|  | Wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier termiczny . | TAK |  |
|  | Automatyczne przesyłanie wyników oznaczeń do zewnętrznego oprogramowania firmy ATD – SOFTWARE (bez wykonywania dodatkowych czynności związanych z wysyłaniem danych) | TAK |  |
|  | Kompensacja własnego zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na paskach) | TAK |  |
|  | Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik oznaczenia | TAK |  |
|  | Ciekły materiał kontrolny (mocz kontrolny), gotowy do użycia, na dwóch poziomach (normalny, patologiczny) do przeprowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | TAK |  |
|  | Analizator, paski, kontrola jakości badania moczu od jednego producenta | TAK |  |

Zamawiający wymaga:

* - potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa „TAK” w odpowiednim (każdym) wierszu kolumny „d”

** - wskazania pełnej nazwy produktu, typu lub modelu oraz producenta