Załącznik nr 3 do SWZ

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE

PAKIET 1

VIDEOKOLONOSKOP – 1 SZT.

rok produkcji min. 2022    Ilość: 1 szt.

Typ/Nr fabryczny: ………………………………………………………………………………
                                                                             (proszę uzupełnić)

Model/Marka: …………………………………………………………………………………                                                                                                                                                            (                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Videokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy HD |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm | Tak |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm | Tak |  |
| 3. | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 4. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym videoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
| 5. | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania videokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita | Tak |  |
| 6. | Kąt obserwacji – min. 140 st. | Tak |  |
| 7. | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
| 8. | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | Tak |  |
| 9. | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
| 10. | Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 11. | System głębi ostrości min 4-100mm | Tak |  |
| 12. | Długość robocza 1500mm – 1600mm | Tak |  |
| 13. | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego posiadanego procesora wizyjnego | Tak |  |
| 14. | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora | Tak |  |
| 15. | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
| 16. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
| 17. | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
| 18. | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
| 19. | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | Tak |  |
| 20. | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma | Tak |  |
| 21. | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 22. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |
| 23. | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Tak |  |
| 24. | Długość całkowita min 1820mm | Tak |  |
| 25. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
| 26. | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem serii EPK-i5000 | Tak |  |
| 27. | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami dezynfektorami INNOVA E2, E3, bez konieczności adaptacji przyłączy | Tak |  |
| Informacje dodatkowe |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 8 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 24 godziny, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK | - |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |
|  | Możliwość serwisowania pogwarancyjnego aparatu przed inne niezalene podmioty posiadające uprawnienia producenta aparatu, podać nazwy | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

PAKIET 2

DEFIBRYLATOR – 1 SZT.

fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2022    Ilość: 1 szt.

Typ/Nr fabryczny: ………………………………………………………………………………….…

(proszę uzupełnić)

Model/Marka; …………………………………………………………………………………………....

(proszę uzupełnić)

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i certyfikowanym uchwytem karetkowym Defibrylator przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań i dwoma certyfikowanymi uchwytami karetkowymi spełniającymi wymagania EN 1789 lub równoważne | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | TAK |  |
|  | Możliwość ładowania zapasowych akumulatorów za pomocą ładowarki zewnętrznej 12V – 230V Zamawiający żąda ładowarki dwustanowiskowej | TAK |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
|  | Ciężar defibrylatora w kg max. 12kg | TAK |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia, potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | TAK |  |
|  | Norma IP min. 43 | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 2 do 200 J | TAK |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20. | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | TAK |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK, opisać |  |
|  | Kardiowersja | TAK |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-170 mA | TAK |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG – w zestawie dwa komplety przewodów | TAK |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 25-250 240 u/min | TAK |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 80mm. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
|  | Pomiar EtCO2 + adapter dla pacjentów zaintubowanych | TAK |  |
|  | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Nie dopuszcza się urządzeń modułowych | TAK |  |
|  | Modem do teletransmisji wszystkich danych | TAK |  |
|  | Torby boczne | TAK |  |
|  | Torba tylna | TAK |  |
|  | Pasek na ramię | TAK |  |
|  | Tester wyładowań | TAK |  |
|  | Ładowarka 12V - 230V, | TAK |  |
|  | Trzy akumulatory | TAK |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 48 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu potwierdzonego protokołem szkolenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
|  | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |
|  | Możliwość serwisowania pogwarancyjnego aparatu przed inne niezalene podmioty, podać nazwy | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |