KARTA TECHNICZNA

Zakres prac wykonawczych dla Klatki schodowej 1 w budynku głównym Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego  NZOZ w Więcborku.

| NR POM. | NAZWA | POW. [m2] |
| --- | --- | --- |
| 31 | KLATKA SCHODOWA 1 klatka łączy kondygnację piwnic z 2 piętrem | 14,06 w rzucie parteru |
| ELEMENT | OPIS | UWAGI |
| ŚCIANY | Zalecenia pożarowe: Wydzielenie ppoż klatki schodowej na całej wysokości. Montaż ściany REI60 w poziomie piwnicy oraz drzwi EIS30. Na każdym piętrze montaż drzwi EIS30 w istniejących otworach – do wykonania. Szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, malowanie istniejących ścian – do wykonania. Montaż narożników ochronnych we wszystkich narożach – do wykonania. Montaż balustrady ze stali nierdzewnej o wysokości 110cm, pochwyt o średnicy 5cm po stronie duszy – do wykonania. |  |
| SUFIT/ STROP | Szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie, malowanie – do wykonania. |  |
| POSADZKA | Demontaż istniejących warstw posadzkowych (lastriko), likwidacja/ skucie istniejących nosków w stopniach, wypoziomowanie posadzki, montaż płytek gresowych ryflowanych 90x45cm – do wykonania. Liczba stopni – 57 sztuk. |  |
| STOLARKA | Nowe drzwi EIS30 na każdej kondygnacji – do wykonania. |  |
| INSTALACJE SANITARNE | - |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE/ TELETECH. | Wg projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych: Instalacja kontroli dostępu, SAP zintegrowana z istniejącą instalacją p/poż., ewakuacyjną, awaryjną AV, oświetlenia, kontroli dostępu – do wykonania. |  |