Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 1 – Zakup i dostawa Aparat do USG – 1 szt. dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie/ podać | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Niezwykle wysoka jakość i szybkość obrazowania w dostępnych trybach | TAK |  |
|  | Bardzo czułe tryby | TAK |  |
|  | Intuicyjna obsługa i ergonomia pracy | TAK |  |
|  | Wszechstronny w pełni funkcjonalny, o czystym, krystalicznym obrazie | TAK |  |
|  | Rozbudowany post-processing | TAK |  |
|  | Rozbudowana platforma pomiarowa (także obrazów zapisanych w pamięci) | TAK |  |
|  | Pojemna pamięć CINE | TAK |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014/2015 | TAK podać |  |
|  | Prędkość przetwornika analogowo cyfrowego min. 40 000 próbek/sek. | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Waga aparatu maks. 85 kg | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczo odbiorczych min. 4 500 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 4 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali i rozdzielczości 1920x1080. Możliwość regulacji monitora w 3 płaszczyznach | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy w 2 płaszczyznach (góra-dół, lewo-prawo) o zakresie ruchu okrężnego min. 0° - 270° | TAK |  |
|  | Dotykowy, panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali z możliwością wyświetlania klawiatury | TAK |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 2 000 klatek. | TAK |  |
|  | Bateria podtrzymująca stan uśpienia | TAK |  |
|  | Czas uruchomienia urządzenia nie dłuższy niż 120 sek. , a minimalny czas powrotu ze stanu uśpienia maksymalnie 20 sek. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu PW Doppler min. 60 sek. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. do 30 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 20 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min. dwóch kół | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M (M-mode) Anatomiczny M-mode B + M PWD (Doppler spektralny) B + PWD B + CD (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 2 B (Color Doppler) 2 B (Power Doppler) B + CD + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1200 obrazów/sek. | TAK |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) oraz HPRF PWD | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: ± 8,0 m/sek. (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Minimum 5 prędkości przesuwu spektrum dopplerowskiego | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: ± 3,0 m/sek. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja częstotliwości pracy w trybie Dopplera w funkcji głębokości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci cineloop | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD lub PD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków z min. 9 kątów ugięcia | TAK |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie poszerzające pole widzenia: trapezowe na głowicach liniowych, zwiększające szerokość obrazu na głowicach konweksowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu: w trybie B wzmocnienia i kompresji, a trybie PWD linii bazowej i skali za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu „na żywo” i zatrzymanego min. 16 x | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. ± 80 stopni | TAK |  |
|  | Mieszane wyświetlanie trybów z jednym obrazem zatrzymanym, a drugim „na żywo” | TAK |  |
|  | Głębokościowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Boczna regulacja wzmocnienia (LGC) min. w 2 strefach | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości rejonu zainteresowania przy pomocy manipulatora kulkowego | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne dostrojenie obrazu do rodzaju badanej tkanki | TAK |  |
|  | Funkcja polepszająca obrazowanie u pacjentów otyłych poprzez modyfikowanie prędkości wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Regulowana liczba ognisk min. od 1 do 8 | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie piktogramów zgodnych z wybraną aplikacją kliniczną | TAK |  |
|  | Obrazowanie do elastografii w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem wielkości i lokalizacji zmiany | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 512 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG lub BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD/CD | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na wyświetlaczu panelu dotykowego | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Wbudowane w panel sterowania min. Dwa wyjścia USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 8 | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury | TAK |  |
|  | Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Naczyniowych Małych narządów Mięśniowo-szkieletowych Brzusznych Urologicznych Pediatrycznych Ginekologiczno Położniczych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) |  |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 12 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 160 | TAK |  |
|  | Szerokość czoła głowicy maks. 39 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 12,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 250 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania min. 50 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 160 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 110° | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Głowica Endowaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 9,0 MHz. | TAK |  |
|  | Liczba elementów: min. 120 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 140° | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające pomiar sztywności badanych struktur | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcje Strain i Strain Rate | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Liniową, min. 5,0-18,0 MHz, min. 280 elementów, szerokość pola skanowania max. 38 mm, obrazowanie harmoniczne min. 2 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do automatycznego pomiaru grubości kompleksu Intima Media | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy elektroniczną głowicę śródoperacyjną (tzw. paluszkową) szerokopasmową min. 4,0-10,0 MHz, min. 120 elementów, długość czoła głowicy maks. 25 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | PODAĆ |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | PODAĆ |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem

granicznym. Jeżeli  w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są

również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne

ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                                    Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko )

osoby/osób upoważnionej/ych do

reprezentowania oferenta