Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 10  – Zakup i dostawa ŁÓŻEK– 11 szt. dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

POZ. 1 – ŁÓŻKO SZPITALNE – SZT. 9 SZT.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary całkowite: 900x2100 mm (+/- 100 mm) | TAK |  |  |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |  |  |
| 3. | Leże czterosegmentowe wypełnione metalową siatką lub panelami ABS | TAK |  |  |  |
| 4. | Możliwość sterowania wysokością leża, kąt oparcia pleców, uda | TAK |  |  |  |
| 5. | Płynna ręczna regulacja wysokości oparcia pleców, uda. | TAK |  |  |  |
| 6. | Sterowanie wysokością leża za pomocą wysokości materaca | TAK |  |  |  |
| 7. | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min. 125mm z centralną blokadą kół lub indywidualną z funkcją kierunkową | TAK |  |  |  |
| 8. | Koła jezdne w obudowie z wysoko wytrzymałego tworzywa lub metalowe | TAK |  |  |  |
| 9. | Wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS | TAK |  |  |  |
| 10. | Możliwość wydłużenia leża o min. 100 mm zarówno od strony głowy pacjenta, jak i od strony nóg | TAK |  |  |  |
| 11. | Łóżko zaopatrzone w elastyczne krążki odbojowe oraz listwy ochronne | TAK |  |  |  |
| 12. | Łóżko wyposażone w tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki, uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego, haczyki do zawieszania woreczków urologicznych | TAK |  |  |  |
| 13 | Elementy wyposażenia: - Materac o grubości min 12 cm w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym (do każdego łóżka) - Poręcze boczne składane wzdłuż ramy łóżka z możliwością demontażu (po 2 sztuki do każdego łóżka) - Kompletna podwójna rama ortopedyczna (wyciągowa) dostosowana do łóżka, wyposażona w min. jeden wieszak kroplówki i min. jeden uchwyt ręki (2 komplety) - Kieszeń na dokumenty (do każdego łóżka) | TAK |  |  |  |
| 14. | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postepowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) | TAK |  |  |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 2 -  ŁÓŻKO REHABILITACYJNE  - 2 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | TAK |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzna łóżka – 2180mm x 940mm (+/- 50mm) | TAK |  |
| 3. | Leże 3 lub 4 segmentowe wypełnione stalowymi segmentami lub panelami tworzywowymi. Panele i segmenty gładkie, łatwo demontowalne, nadające się do dezynfekcji. | TAK |  |
| 4. | Wysokość leża, kąt odchylenia oparcia pleców oraz uda sterowane elektrycznie za pomocą pilota przewodowego. Dodatkowo przechyły wzdłużne sterowane z centralnego panelu. | TAK |  |
| 5. | Wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka | TAK |  |
| 6. | Antystatyczne koła jezdne w obudowie z wysoko odpornego tworzywa sztucznego lub metalu z centralnym systemem hamulcowym | TAK |  |
| 7. | Tuleje do mocowania wysięgnika lub wieszaka kroplówki oraz odboje ochronne w narożnikach łóżka | TAK |  |
| 8. | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg | TAK |  |
| 9. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka | TAK |  |
| 10. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 (+/-5o) | TAK |  |
| 11. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie min. 34 | TAK |  |
| 12. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn | TAK |  |
| 13. | Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | TAK |  |
| 14. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 15– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 15. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego oraz funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
| 16. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie | TAK |  |
| 17. | Funkcja stand-by – automatyczna deaktywacja wszystkich sterowań po upływie 60 – 180 sekund | TAK |  |
| 18. | Dodatkowy i oddzielny przycisk bezpieczeństwa natychmiast odłączający wszystkie funkcje elektryczne; system odłączający natychmiast wszystkie możliwe sterowania | TAK |  |
| 19. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | TAK |  |
| 20. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | TAK |  |
| 21. | Wyposażenie każdego łóżka: Barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża wraz z protektorem – zabezpieczające pacjenta na całej długości leża Mechanizm składania głównej barierki wbudowany w górną poprzeczkę barierki Materac z pianki poliuretanowej w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym min. 12 cm Półka na pościel Uchwyt na kartę gorączkową Uchwyt na worki do moczu po każdej stronie łóżka | TAK |  |
| 22. | Kolorystyka szczytów łóżek do wybrania przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu postępowania. Dostępne min. 4 kolory w tym seledynowy (kolor RAL6019 lub zbliżony) i pomarańczowy (kolor RAL2003 lub zbliżony) | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | TAK |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta