Załącznik Nr 4 do SIWZ

N-M.ZP/D/ 5/2015

…………………………….

pieczęć Wykonawcy

GRUPA 3  – Zakup i dostawa aparatury i wyposażenia endoskopowego  dla Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Parametry wymagane - funkcje, zakresy parametrów i cechy , których niespełnienie  spowoduje odrzucenie oferty

POZ. 1 - VIDEOGASTROSKOP - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy | TAK |  |  |
|  | Pełna zanurzalność endoskopu | TAK |  |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  |
|  | Stopklatka sterowana z głowicy endoskopu | TAK |  |  |
|  | Przetwornik CCD „kolor” o rozdzielczości min. 1,2 mln. pixeli | TAK |  |  |
|  | Kanał roboczy min. 2,8 mm | TAK |  |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max 1050 mm | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia min 140° | TAK |  |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 210° b) dół 120° c) prawo 120° d) lewo 120° | TAK |  |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy Wziernikowej max 9,8 mm | TAK |  |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  |
|  | Głębia ostrości min. 5-100 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu. (min. 3 przyciski) | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet. | TAK |  |  |
|  | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora w zakresie 180° | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykorzystywania wszystkich funkcji obrazowania oferowanych przez procesor wideo wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
|  | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego myjnią-dezynfektorem Innova E2 | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|  | Procesor wizyjny wysokiej rozdzielczości HD | TAK |  |  |
|  | Kompatybilny z wszystkimi oferowanymi wideoendoskopami | TAK |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami serii „90”K (wideogastroskopy, wideokolonoskopy) | TAK |  |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji badań endoskopowych | TAK |  |  |
|  | Wyostrzenie obrazu w trakcie badania | TAK |  |  |
|  | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | TAK |  |  |
|  | Wyjścia sygnału: min. DVI, Y/C, RGBS | TAK |  |  |
|  | Pompa powietrzna z regulacją nadmuchu min. 5 stopni | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych zwiększająca widoczność | TAK |  |  |
|  | Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć z badań na nośniki pamięci przenośnej typu pendrive o pojemności min. 2 GB | TAK |  |  |
|  | Możliwość korygowania fabrycznych programów obrazowania oraz możliwość wprowadzania własnych programów obrazowania | TAK |  |  |
|  | Minimum 3 predefiniowane przyciski na panelu przednim pozwalające na dowolne kombinacje funkcji opisanych w pkt. 9,10,12 lub panel dotykowy LCD. | TAK |  |  |
|  | Programy tematyczne wspomagające detekcję i weryfikacje zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników, minimum: ustawienia przycisków na głowicy, konfiguracja ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlanie danych na monitorze | TAK |  |  |
|  | Możliwość korzystania z funkcji tzw. wirtualnej endoskopii dla oferowanych oraz posiadanych wideoendoskopów | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła dostępna dla wszystkich oferowanych i posiadanych aparatów | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik poziomu barwy czerwonej i niebieskiej na panelu przednim z możliwością korekcji bez konieczności wchodzenia w menu | TAK |  |  |
|  | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | TAK |  |  |
|  | Min 2 gniazda USB | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość obrazu min. 1,2 mln. pikseli | TAK |  |  |
|  | Typ oświetlenia w źródle światła - ksenon | TAK |  |  |
|  | Moc oświetlenia min. 300W | TAK |  |  |
|  | Lampa zapasowa typu LED | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

POZ. 2 VIDEOKOLONOSKOP  - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 2 | Kompatybilny z oferowanym procesorem wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| 3 | Pełna zanurzalność endoskopu | TAK |  |  |
| 4 | Zróżnicowana gibkość sondy wziernikowej (stała lub regulowana) | TAK |  |  |
| 5 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  |
| 6 | Przetwornik CCD „kolor” o rozdzielczości min.1,2 mln. pixeli. | TAK |  |  |
| 7 | Kanał roboczy 3,8 mm | TAK |  |  |
| 8 | Długość robocza sondy wziernikowej 1500 mm | TAK |  |  |
| 9 | Kąt widzenia 140° | TAK |  |  |
| 10 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra 180° b) dół 180° c) prawo 160° d) lewo 160° | TAK |  |  |
| 11 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 13,2 mm | TAK |  |  |
| 12 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK |  |  |
| 13 | Głębia ostrości 4-100 mm | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość przypisania wszystkich funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu (minimum 3 przyciski). | TAK |  |  |
| 15 | Zróżnicowana gibkość tuby wziernikowej (stała lub regulowana) | TAK |  |  |
| 16 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet | TAK |  |  |
| 17 | Rotacja endoskopu we wtyku do procesora w zakresie min. 180° | TAK |  |  |
| 18 | Możliwość wykorzystywania wszystkich funkcji obrazowania oferowanych przez procesor wideo wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| 19 | Połączenie endoskopu do źródła światła za pomocą jednego konektora – bez dodatkowych połączeń pomiędzy procesorem i źródłem światła | TAK |  |  |
| 20 | Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego myjnią-dezynfektorem INNOVA E2 | TAK |  |  |
| 21 | Pętle kompatybilne z oferowanym endoskopem - 2 szt. | TAK |  |  |
| 22 | Kleszczyki biopsyjne kompatybilne z oferowanym endoskopem – 2 szt. | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE: |  |
| MONITOR MEDYCZNY | TAK |  |  |
|  | Min 19 cali | TAK |  |  |
|  | Matryca LCD | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min 1280x1024 | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia min 160 x 160 stopni | TAK |  |  |
|  | Wejścia min DVI, Y/C, RGBS | TAK |  |  |
| POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA ZABIEGOWEGO | TAK |  |  |
|  | Pompa wyposażona w przycisk nożny | TAK |  |  |
|  | System wielorazowych autoklawowalnych drenów | TAK |  |  |
|  | Kompatybilna z oferowanymi wideoendoskopami | TAK |  |  |
|  | Butelka na wodę min 1 l. | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
|  | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
|  | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 8 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
|  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
|  | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
|  | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |  |
|  | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |  |
|  | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

POZ. 3 - BRONCHOFIBEROSKOP  - 1 SZT.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bronchofiberoskop diagnostyczno-terapeutyczny. | TAK |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna końcówki sondy: nie większa niż 6,0mm. Podać. | TAK |  |  |
| 3 | Średnica kanału roboczego: nie mniejsza niż 2,8mm. Podać. | TAK |  |  |
| 4 | Długość robocza sondy wziernikowej: nie mniejsza niż 600mm. Podać. | TAK |  |  |
| 5 | Długość całkowita - podać. | TAK |  |  |
| 6 | Kąt obserwacji: minimum 120°. Podać. | TAK |  |  |
| 7 | Zakres głębi ostrości: nie mniejszy niż 3 ÷ 50mm. Podać. | TAK |  |  |
| 8 | Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w górę min. 180°. | TAK |  |  |
| 9 | Zakres zaginania końcówki bronchofiberoskopu w dół min.130°. | TAK |  |  |
| 10 | Przyłącze ssaka zamontowane na stałe dla celów higienicznych Opisać. | TAK |  |  |
| 11 | Kompatybilność z posiadanym źródłem światła w procesorze EPK-100p bez konieczności użycia dodatkowych adapterów | TAK |  |  |
| 12 | Kompatybilność z posiadaną myjnią-dezynfektorem INNOVA E2 bez konieczności użycia dodatkowych adapterów | TAK |  |  |
| 13 | Źródło światła halogenowe, przenośne. | TAK |  |  |
| 14 | Moc promiennika: minimum 150 W. Podać. | TAK |  |  |
| 15 | Regulacja natężenia światła. | TAK |  |  |
| POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

POZ. 4 - STÓŁ ENDOSKOPOWY  - 2  szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół zabiegowy przeznaczony przede wszystkim ze względu na konstrukcję podstawy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań i zabiegów endoskopowych. | TAK |  |
| 2 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 3 | Długość stołu z blatem: 2000 mm (+50 mm ) | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 5 | Szerokość materaców: 500 mm ( + 10 mm ) | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości blatu: 700 do 1000 mm ( + 25 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7 | Zakres regulacji oparcia pleców minimum: - 450 do +850 | TAK |  |
| 8 | Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550 | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji przechyłów bocznych : - 250 do +250 | TAK |  |
| 10 | Przechył Trendelenburga : 300 | TAK |  |
| 11 | Przechył anty-Trendelenburga: 300 | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( + 50 ) | TAK |  |
| 13 | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 | TAK |  |
| 14 | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 15 | Dźwignia pompy na dłuższym boku podstawy | TAK |  |
| 16 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 17 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 18 | Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia | TAK |  |
| 19 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej – powierzchnie matowane | TAK |  |
| 20 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| 21 | Stół przejezdny z kołami antystatycznymi, z systemem centralnego unieruchomienia. Unieruchomienie podstawy poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni powodującej wysunięcie czterech stopek unoszących koła jezdne nad podłogę. Stopki zapewniające ręczne kompensowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 22 | Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału | TAK |  |
| 23 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:3 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (uzyskania ławeczki nerkowej) od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm | TAK |  |
| 24 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 25 | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 26 | Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna bez osłon (np. ze stali nierdzewnej, tworzywowych, harmonijkowych) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii | TAK |  |
| 27 | Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu: - z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg - z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie stołu : - komplet poręczy mocowanych na listwach bocznych - wieszak na kroplówki – 2 szt. - podpórka ręki płaska- 2 szt. | TAK |  |
| 29 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |

POZ. 5 -  SZAFA ENDOSKOPOWA  - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa endoskopowa, jednodrzwiowa, oszklona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, SZT. 1 | TAK |  |  |
| 2 | Szafa wyposażona w 6 wieszaków endoskopowych na wysuwanych prowadnicach teleskopowych do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej, z możliwością płynnej regulacji rozstawu prowadnic oraz tacę ociekową i pojemnik na akcesoria do endoskopów ze stali kwasoodpornej ; Łączna liczba wieszaków – 6 ( na aparaty typu: wideogastroskop, wideokolonoskop) | TAK |  |  |
| 3 | Korpus szafy w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpus wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność | TAK |  |  |
| 4 | Powierzchnie szafy gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. | TAK |  |  |
| 5 | Szafa posadowiona na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 i wyposażona w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |  |
| 6 | Konstrukcja frontów drzwi musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu) samo domykanie się drzwi | TAK |  |  |
| 7 | Drzwi oszklone ze szkła bezpiecznego osadzone na ramce ze stali kwasoodpornej z podwójnej blachy usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. | TAK |  |
| 8 | Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. Pod uchwytem owalne wgłębienie we froncie ułatwiające chwytanie. | TAK |  |
| 9 | Drzwi wyposażone w zamek patentowy 3- punktowy typu Baskwil, | TAK |  |
| 10 | Szafa wyposażona w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. | TAK |  |
| 11 | Wymiary szafy : Szerokość 1200 mm (+/- 200 mm) Głębokość 570 mm (+/- 20 mm) Wysokość 2250 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 12 | Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty. | TAK |  |
| POZOSTAŁE |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

POZ. 6 - WÓZEK NA APARATURĘ MEDYCZNĄ - 1 szt.

Nazwa ( nazwa handlowa ),typ, model, nr katalogowy ……………………………….

Producent ( pełna nazwa i adres ) ………………………………

Kraj pochodzenia : ………………………………………………

Rok produkcji : wymagany 2014/2015 r. …………………………………….

Dystrybutor ( pełna nazwa, adres, telefon ) …………………………….

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry i wartości wymagane/ graniczne tak/nie | Parametr (cecha)/wartość oferowana - wpisać Dokument potwierdzający spełnienie parametru ( Wpisać nazwę dokumentu oraz podać stronę w ofercie ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja zapewniająca wysoką obciążalność min. 150 kg | TAK |  |  |
| 2 | Kolumna nośna umożliwiająca na wprowadzenie przewodów zasilających i przewodów do przesyłania danych | TAK |  |  |
| 3 | Modułowa struktura wózka | TAK |  |  |
| 4 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |  |
| 5 | Wieszak na 2 endoskopy z regulowaną wysokością | TAK |  |  |
| 6 | Uchwyt to powieszenia wtyczki endoskopu | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość ustawienia zestawu do endoskopii | TAK |  |  |
| 8 | Listwa z min. 8 gniazdami zasilającymi 230V | TAK |  |  |
| 9 | Ruchome , obrotowe ramię do monitora zintegrowane z wózkiem | TAK |  |  |
| 10 | Szuflada na akcesoria endoskopowe w dolnej części wózka | TAK |  |  |
| 11 | Szuflada na klawiaturę | TAK |  |  |
| 12 | Otwierane zabezpieczające drzwi w tylnej części wózka | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi półkami | TAK |  |  |
| 14 | Waga nie mniejsza niż 65 kg | TAK |  |  |
| 15 | Pełna kompatybilność z zaoferowanym zestawem endoskopowym z możliwością bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu | TAK |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 m-ce | PODAĆ |  |  |
| 3 | Serwis pogwarancyjny 10 lat | TAK |  |  |
| 4 | W przypadku awarii zgłoszonej pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres ….............. do godz. 15:00 dnia roboczego, w kolejnym dniu roboczym w miejscu awarii zostanie podjęte działanie serwisowe mające na celu uruchomienie sprzętu i doprowadzenie go do stanu sprzed awarii w ciągu następnych 24 godzin. | TAK PODAĆ |  |  |
| 5 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie określonym w punkcie 4 na czas naprawy firma dostarczy niezwłocznie sprzęt zastępczy spełniający parametry i funkcjonalność sprzętu, który uległ awarii | TAK |  |  |
| 6 | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
| 7 | Wykonawca zapewni specjalistyczne szkolenie personelu w zakresie funkcjonowania, koniecznej konserwacji i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |  |
| 8 | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta ( w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt dostawcy | TAK |  |  |
| 9 | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |  |
| 10 | Wykonawca przedstawi listę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do użytkowania oferowanego sprzętu oraz podzespołów ulegających zużyciu podczas eksploatacji wraz z ich wyceną. | PODAĆ |  |  |
| 11 | Wykonawca przedstawi informacje dotyczące czasu po jakim zachodzi konieczność wymiany podzespołów i części podlegających zużyciu wraz z podaniem ceny tych elementów i ich wymiany. | PODAĆ |  |  |
| 12 | Gwarancja niezmienności ceny dotycząca artykułów z listy. Zmiana ceny dopuszczalna w przypadku zmiany wskaźnika inflacji i zmiany kursu walut. | TAK |  |  |
| 13 | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
| 14 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych (np. uszkodzenia mechaniczne) przez okres min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 15 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry z wpisanym słowem „Tak” w kolumnie „Parametry i wartości wymagane" są wymogiem granicznym. Jeżeli

w tej kolumnie pod słowem „Tak” podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem

granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia.

................................................................                                                     …………………………………………

Miejscowość i data                                                                           Czytelny/e  podpis/y  (imię nazwisko ) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta